# Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

| L.P | PARAMETR | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marka i model pojazdu | Należy podać markę oraz model oferowanego pojazdu |  |
| 2 | Rok produkcji | 2017 |  |
| 3 | Stan techniczny | Fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad |  |
| 4 | Dopuszczalna masa całkowita | Maksymalnie 3500 kg |  |
| 5 | Rodzaj nadwozia/ podwozie | KOMBI, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich, podwyższony (ułatwienie do wprowadzania osób na wózkach) |  |
| 6 | Ilość miejsc | 9 miejsc, w tym: w przedziale kierowcy: kierowca + 2 miejsca, w przedziale pasażerskim: 6 miejsc |  |
| 7 | Rozstaw osi kół | Min. 3300 mm |  |
| 8 | Napęd | Na przednią oś |  |
| 9 | Rodzaj silnika | Diesel |  |
| 10 | Pojemność skokowa silnika | Od 1598 do 2500 cm3 (Należy podać pojemność skokową silnika) |  |
| 11 | Moc silnika | Min. 145 KM (Należy podać moc oferowanego silnika) |  |
| 12 | Norma Emisji Spalin | Euro 6 |  |
| 13 | Zużycie paliwa na 100km | Średnio w cyklu mieszanym nie więcej niż 9 l/100 km (Należy podać zużycie paliwa w cyklu mieszanym) zużycie energii wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011, Nr 96, poz.559) nie większe niż 3,24 MJ/km |  |
| 14 | Układ hamulcowy | Hamulce tarczowe przednie i tylne, ABS, ESP, ASR, system ułatwiający ruszanie pod górę |  |
| 15 | Kolumna kierownicza | Wspomaganie, kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| 16 | Poduszki powietrzne | Czołowa kierowcy i pasażera oraz w przedziale pasażerskim |  |
| 17 | Klimatyzacja | Min. manualna przednia i tylna z nawiewem w kabinie kierowcy, ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z regulacją |  |
| 18 | Radio CB | radio z anteną zewnętrzną |  |
| 19 | Lusterka | Elektrycznie regulowane i podgrzewane |  |
| 20 | Szyby | Podgrzewana przednia szyba, Elektrycznie regulowane boczne szyby w przedziale kierowcy W przypadku gdy przedział kierowcy jest oddzielony od przedziału pasażerskiego ścianą, musi posiadać szybę z możliwością przesuwania (rozsunięcia); ściany boczne przedziału pasażerskiego przeszklone z możliwością rozsunięcia min. jednej szyby po każdej ze stron, rolety w oknach w przestrzeni pasażerskiej lub przyciemniane szyby. |  |
| 21 | Fotele w przedziale pasażerskim | Fotele w gniazdach szybkiego demontażu, umożliwiające regulację kąta oparcia, wyposażone w zintegrowane zagłówki, trójpunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości lub 3 osobowa kanapa w drugim rzędzie siedzeń, wyjmowana, mocowania ISOFIX na dwóch zewnętrznych miejscach oraz 3 osobowa kanapa w trzecim rzędzie siedzeń, składana i wyjmowana (Należy wskazać oferowane rozwiązanie) |  |
| 22 | Fotel kierowcy | Z regulacją wysokości, podparcia odcinka lędźwiowego, podłokietnik, zagłówek z regulacją wysokości, trójpunktowy pas bezpieczeństwa z regulacją wysokości |  |
| 23 | Kanapa w przedziale kierowcy | Dwuosobowa, wyposażona w trójpunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki |  |
| 24 | Drzwi boczne prawe przedziału pasażerskiego | Przesuwane, oszklone, elektrycznie domykane/otwierane |  |
| 25 | Drzwi tylne przedziału pasażerskiego | Dwuskrzydłowe, przeszklone z podgrzewaną szybą i wycieraczkami, trzecie światło STOP |  |
| 26 | Opony | Samochód wyposażony w dwa komplety opon: -komplet (5szt.) opon letnich na felgach aluminiowych -komplet (5 szt.) opon zimowych na felgach stalowych |  |
| 27 | Wyposażenie dodatkowe | Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe, immobilizer, centralny zamek z pilotem, radio z głośnikami min. po dwa w przedziale kierowcy i pasażerskim, czujnik niezamkniętych drzwi, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa – 2 szt., podstawowy zestaw narzędzi (podnośnik, klucz do kół), dywaniki gumowe, linka holownicza, stały hak, komputer pokładowy, czujniki cofania, światła przeciwmgielne, światła do jazdy dziennej, nawigacja, tempomat. |  |
| 28 | Adaptacja dla potrzeb osób niepełnosprawnych | Adaptacja do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową Zestawy listew/szyn podłogowych do mocowania 2 wózków inwalidzkich; Zestawy listew/szyn do mocowania pasów bezpieczeństwa Pasy do mocowania wózków; Pasy trójpunktowe lub szelkowe dla osób na wózkach; Najazdy z bieżnią przeciwpoślizgową do wprowadzania wózków, dostosowane do wprowadzenia wózków przez tylne drzwi; Siedzenia w miejscach mocowania wózków inwalidzkich muszą zapewnić ich szybki montaż i demontaż; Stopień ułatwiający wsiadanie i wysiadanie przy drzwiach bocznych (w przypadku wysokości podłogi powyżej 450 mm) Poręcz/uchwyt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie przy drzwiach bocznych prawych w przedziale pasażerskim; Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu właściwe dla przewozu osób niepełnosprawnych Kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu włączane podczas wsiadania i wysiadania osób niepełnosprawnych |  |
| 29 | Lokalizacja autoryzowanego serwisu producenta pojazdu | Wykonawca zobowiązany jest wskazać adres autoryzowanego serwisu producenta pojazdu w promieniu do 50 km od siedziby Zamawiającego. |  |

Uwaga ! :

* - 	Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

* -	Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  wykazania wpisu  określonych  parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe  wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek  z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

| ……………………………………………………. (Pieczęć Wykonawcy) | ……………………………………………………. (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- |